## Slide 1
Introduction aux Systèmes d'Information Géographique
Qu'est-ce qu'un SIG ?
Un
Système d'Information Géographique (SIG)
est un ensemble
d'outils permettant de collecter, stocker, analyser et visualiser des
données géographiques.
Les SIG nous aident à comprendre les relations spatiales, les modèles et les tendances qui existent dans notre environnement.
Programme
Concepts fondamentaux des SIG
Types de données géospatiales
Systèmes de coordonnées
Interface d'ArcGIS
Gestion des données
Symbolisation cartographique
Analyse spatiale
Formation Initiation aux SIG avec ArcGIS

## Slide 2
Concepts fondamentaux des SIG
Définition et composantes
Un SIG est un système informatique conçu pour capturer, stocker, manipuler, analyser, gérer et présenter tous types de données spatiales ou géographiques.
Matériel
: Ordinateurs, GPS, scanners, imprimantes
Logiciel
: ArcGIS, QGIS, applications SIG
Données
: Informations géographiques et attributaires
Utilisateurs
: Experts SIG, décideurs, public
Méthodes
: Procédures, workflows, standards
Applications des SIG
Urbanisme et aménagement du territoire
Gestion des ressources naturelles
Transport et logistique
Santé publique et épidémiologie
Sécurité et gestion des risques
Marketing et analyse de marché
Gestion des réseaux (eau, électricité)
Recherche scientifique
Formation Initiation aux SIG avec ArcGIS

## Slide 3
Types de données géospatiales
Données vectorielles
Représentent les entités géographiques sous forme de
points
,
lignes
et
polygones
. Chaque entité est définie par des
coordonnées précises et associée à des attributs descriptifs.
Données raster
Représentent le monde sous forme de
grille de cellules
(pixels),
où chaque cellule contient une valeur. Idéales pour les
phénomènes continus comme l'élévation, la température ou les
images satellites.
Comparaison
Critère
Vecteur
Raster
Précision
Élevée
Dépend de la résolution
Taille fichier
Généralement petite
Souvent grande
Analyse
Réseau, topologie
Surface, modélisation
Représentation
Objets discrets
Phénomènes continus
Édition
Facile par entité
Plus complexe
Le choix entre vecteur et raster dépend de la nature des données et de l'analyse à effectuer
Formation Initiation aux SIG avec ArcGIS

## Slide 4
Systèmes de coordonnées et projections
Systèmes de coordonnées géographiques
Basés sur une surface sphérique ou ellipsoïdale. Les localisations
sont exprimées en
latitude
et
longitude
(degrés). Exemple : WGS
84 utilisé par le GPS.
Systèmes de coordonnées projetées
Basés sur une surface plane. Les localisations sont exprimées en
unités linéaires
(mètres, pieds). Créés en projetant les coordonnées
géographiques d'une surface 3D sur une surface 2D.
Types de projections
Projections conformes
Préservent les angles et les formes locales. Utiles pour la navigation.
Ex: Mercator, Lambert Conformal Conic
Projections équivalentes
Préservent les surfaces. Utiles pour les analyses de densité et de distribution.
Ex: Albers Equal Area, Mollweide
Projections équidistantes
Préservent les distances à partir d'un ou plusieurs points.
Ex: Azimutale équidistante
Toute projection introduit des distorsions (forme, surface, distance ou direction)
Le choix de la projection dépend de la zone géographique et de l'objectif de la carte
Formation Initiation aux SIG avec ArcGIS

## Slide 5
Interface d'ArcGIS
ArcGIS Pro est l'application SIG de bureau moderne d'Esri, conçue pour être plus intuitive et performante que son prédécesseur ArcMap.
Le Ruban
Situé en haut, contient des onglets contextuels regroupant les outils par fonction (Projet, Carte, Analyse, Vue, etc.).
Les Volets
Fenêtres ancrables :
Contenu
(couches),
Catalogue
(données),
Géotraitement
(outils d'analyse).
Fonctionnalités clés
Projets (.aprx) contenant plusieurs cartes, scènes 3D et mises en page
Visualisation 2D et 3D intégrée dans la même application
Architecture 64 bits pour des performances améliorées
Intégration avec ArcGIS Online et Enterprise
Raccourcis utiles
Zoom avant
Ctrl + +
Zoom arrière
Ctrl + -
Étendue précédente
Ctrl + [
Étendue suivante
Ctrl + ]
Sélectionner
S
Déplacer
P
Formation Initiation aux SIG avec ArcGIS

## Slide 6
Gestion des données dans ArcGIS
Catalogue
Dans ArcGIS Pro, le
volet Catalogue
(équivalent d'ArcCatalog)
permet d'explorer, d'organiser et de gérer vos données géospatiales.
Il fonctionne comme un explorateur de fichiers spécialisé pour les
données SIG.
Tables attributaires
Chaque couche de données vectorielles possède une
table
attributaire
qui stocke les informations descriptives associées aux
entités géographiques. Ces tables sont essentielles pour l'analyse et
la symbolisation.
Formats de données
.shp
Shapefile
- Format vectoriel standard,
composé de plusieurs fichiers (.shp, .dbf,
.shx, etc.)
.gdb
File Geodatabase
- Format natif d'Esri,
stocke plusieurs classes d'entités
.tif
GeoTIFF
- Format raster géoréférencé,
idéal pour les images et MNT
.csv
CSV
- Données tabulaires pouvant être
géocodées
Bonnes pratiques
Organiser les données par projet ou thématique
Utiliser des géodatabases pour regrouper les données liées
Documenter les données avec des métadonnées
Standardiser les noms de fichiers et de champs
Formation Initiation aux SIG avec ArcGIS

## Slide 7
Symbolisation et représentation cartographique
La symbolisation est l'art de représenter visuellement les données géographiques. Une bonne symbolisation rend la carte lisible et informative.
Symbole unique
Toutes les entités avec le même symbole. Utile pour montrer la localisation et la distribution.
Catégories
Symboles différents selon les valeurs d'un champ (ex: types de routes, utilisation du sol).
Quantités
Dégradés de couleurs ou symboles proportionnels pour les données numériques.
Principes de sémiologie
Couleur
: Contrastées pour données
qualitatives, dégradés pour quantitatives
Forme
: Variez les formes pour distinguer
différentes catégories
Taille
: Pour représenter des valeurs
quantitatives
Bonnes pratiques
Adaptez la symbolisation à l'objectif de la carte
Limitez le nombre de classes (5-7 maximum)
Tenez compte des conventions cartographiques
Pensez à l'accessibilité (daltonisme)
Formation Initiation aux SIG avec ArcGIS